| Диаметр номинальный DN | 150 |
| --- | --- |
| Давление номинальное PN или давление рабочее Pр | PN 6,3 МПа (_______ кгс/см²) | Рр _______ МПа (_______ кгс/см²) |
| Рабочая среда | наименование: нефть, вода |
|  | хим. состав: | агрег. состояние: жидкость |
|  | наличие твердых включений______ г/л | размер твердых включений ______ мм |
|  | взрывоопасная ( | пожароопасная ( | токсичная o |
|  | температура t от ___ °С до ___ °С | давление насыщенных паров Рнп ____ МПа (____ кгс/см2) |
|  | плотность ( 840 кг/м³ ((н _____ кг/нм3) | вязкость ( ______ м2/с (( ______ Па(с) |
|  | для газа: показатель адиабаты k ________; коэффициент сжимаемости ( _______ |
| Режим | max | абс. давление на входе Р1 , МПа (кгс/см2) |  |
|  |  | перепад давления ΔРmin МПа (кгс/см2) |  |
|  |  | расход Qmax (Gmax) нм3/ч o, м3/ч (, т/ч o |  |
|  | min | абс. давление на входе Р1, МПа (кгс/см2) |  |
|  |  | перепад давления ΔРmax МПа (кгс/см2) |  |
|  |  | расход Qmin (G min) нм3/ч o, м3/ч (, т/ч o |  |
|  | или | КVу, м3/ч o | 500 |
| Давление | на входе Р1, МПа (кгс/см2) | от 0,4 до 4 | на выходе Р2, МПа (кгс/см2) | от 0,4 до 2,0 |
| Пропускная характеристика | линейная ( | равнопроцентная o |  |
| Герметичность затвора или утечка в затворе | класс_III ГОСТ Р 54808 или другой ____________ | утечка в затворе, см3/мин________ |
| Материал | Корпуса o ст.20 o ст. 20ГМЛ o ст. 12Х18Н9ТЛ (12Х18Н12МЗТЛ) |
|  | Трубопровода: |
| Присоединение к трубопроводу | фланцевое исп. _4_ ГОСТ 12821-80 на РN 6.3МПа (____кгс/см2) | с ответн. фланцами ( |
|  | размер трубопровода Ø159 × 10 мм |
| Уплотнение шпинделя (штока) | сальниковое ( |
| Исполнительный механизм |  |
|  | электрический | AUMA o МЭП o МЭПК ( |
| Дополнительные блоки (для э/п AUMA) | Позиционер 4-20мА  | Комлпект кабельных вводов (взрывобезопасные) o | Механический указатель положения o |
|  |  |  | Обогреватель 380В o |
|  | конечные выключатели  | мощность электродвигателя _____ кВт |
|  |  | Реверсивные пускатели тиристорные до 3.0 кВт o |
|  | ручной дублер  | Дистанционный датчик положения и момента  |
|  | фиксатор положения  |
|  | Климатическое исполнение: |
|  | Прилагаемая схема управления № __________________________________________________ |
| Дополнительно для э/п МЭП | МЭП 6300/63-63-IIBT4-03 (для DN 25…150) o МЭП 6300/160-160-IIBT4 (для DN 50…250) o |
|  | Блок сигнализации положения выходного вала: БСПТ (токовый) o БСПИ (индуктивный) o БСПР (реостатный) o *для МЭП 6300/63-63-IIBT4-03 только БСПТ. |
| Время открытия (закрытия) клапана, с |  |
| Строительная длина, мм |  |
| Установочное положение | горизонтальное  | вертикальное ( | любое  |
| Номер позиции по проекту |  |  |  |
| Климатическое исполнение | Ухл2 по ГОСТ 15150 при t от -40 до +50 °С, влажность 95 % |
| Содержание вредных веществ в окружающей среде |  |
| Взрывозащита электрооборудования | _______ Ex II BT4_________________ | степень защиты электрооборудования IP ___65____ |
| Потребность на 20___ г. _________ мес. | Количество: ______________ компл. |
| Дополнительные требования: |